## Slide 1: Design of a Brake Assist demonstrator
Maximilian Bier

## Slide 2: Physikalischer Ansatz
Fahrzeug soll nach definiertem Muster abgebremst werden
  Nur wenn nötig
Ein Crash soll vermieden werden
  Sicherheitsabstand
Es soll auf 0km/h abgebremst werden
  Keine Geschwindigkeitsanpassung
Gegeben: Bremssequenz, eigene Geschwindigkeit, Geschwindigkeit und Beschleunigung Vorausfahrender, Abstand

## Slide 3: Annähernder Ansatz
Gleichungssystem aufgestellt:
  Geschwindigkeit nach Bremsung = 0
  Abstand zum Zeitpunkt (v_eigen = 0) = Sicherheitsabstand
  -> Gleichungssystem lösen
Problem: Temporär negativer Abstand bei Bremsung
Lösung: Linearisierung
  Wenn die eigene Geschwindigkeit immer geringer ist als die des Vordermannes kann kein Crash zustande kommen wenn der Abstand positiv ist

## Slide 4: Darstellung linearisierter Ansatz
T_crash
Strecke
Zeit
Sicherheitsabstand
s_Bremsung
T_startBremssequenz

## Slide 5: Sonderfälle
Negative Beschleunigung bei vorausfahrendem:
  Wenn v positiv wird nur bis 0 m/s gebremst, da ansonsten ein Rückwärtsgang eingelegt würde -> crash unvermeidlich
Sicherheitsabstand kann unterschritten werden
  Solange der Abstand nie <0 ist wird trotzdem kein crash erkannt
  Bremsung so früh eingeleitet wie möglich um Abstand groß zu halten
Bei Crashs wird Crashgeschwindigkeit und Crashzeitpunkt bei schnellstmöglicher Bremsung ausgegeben

## Slide 6: Absoluter Ansatz
Minimaler Abstand IMMER wenn v1 = v2
Gleichungssystem:
  T bestimmen über v_vorn = v_gebremsterWagen
  Abstand bei T: Sicherheitsabstand
  Gleichungssystem lösen
  Einbremsung bis v_vorn = v_gebremst, bremsung bis v_gebremst = 0 verlängern.
Linearer Fall funktionierte, beschleunigter jedoch noch nicht bis zur Abgabe

## Slide 7: Präsentation Programm
file:///C:/Users/Max/git/BrakeAssist/Fahrerinformationssysteme%20Webseite/Engine.html
Bsp:
  v_eigen: 10 m/s
  v_vorn: 15 m/s
  a_vorn: -1 m/s²
  s_detect: 50 m